## Slide 1
PROJECT
카드사 네트워크 망 설계 및 보안 자동화 구축
김민재, 방민우, 이창희, 김현민, 오수연
솔데스크 아카데미(CISCO VirtuNet Cloud 통합 구현)
3 TEAM

## Slide 2
Contents
1.
2.
3.
4.
5.
프로젝트 개요
프로젝트 팀 구성 및 역할
프로젝트 수행 절차 및 방법
프로젝트 수행 경과
자체 평가 의견

## Slide 3
주제
B 카드사는 전국에 ATM을 두고 서비스를 운영한다.
새로운 ATM 도입 시 보안 정책 자동화 시스템 구축하고자 한다.
선정 배경 새로운 ATM도입에 대한 수작업 시 휴먼 오류가 발생하고 있다. (수동 타이핑 시에 보안 정책 누락, 보안 포트 차단 누락 등등)
오류 발생 시에 다른 장비에 오류가 확산되고 오류에 대한 비용이 점차 증가하고 있다.
1-1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획 의도
기획 의도
Ansible 기반 자동화로 정책 누락 방지 및 효율성 확보하고자 한다.

## Slide 4
문제 상황
신규 ATM 장비 도입 시 방화벽 정책 누락
-> 보안 포트 외부 노출
1-2. 프로젝트 내용
해결책
Ansible 기반 표준 정책 템플릿 설계
+ 자동 배포 Playbook 구성
원인 분석
위험성
기존 템플릿에 신규 정책 미적용 / 방화벽 차단 실패
전국 수백 대 ATM이 외부 접근 가능
-> 전체 네트워크 위험

## Slide 5
1-3. 프로젝트 구조

## Slide 6
지사
본사
Data Center
IPSec
지역 라우터
지역 라우터
ATM
ATM
DMZ
ISP 1
ISP 2

## Slide 7
AS 107
AS 1009
AS 1
OSPF 1 area 0
VPN IPSec Tunnel
DMZ
ACL 설정
HSRP
설정
HSRP
설정
Failover
NAT

## Slide 8
Ansible
  정책 자동화 도구
1-4. 활용 장비 및 재료
PNETLab
  가상 네트워크 시뮬레이션
GitHub
  형상관리 및 코드 공유
Notion
  코드 공유, 일정 관리

## Slide 9
🔐Ansible 기반 방화벽 정책 자동 배포
기대 효과
🔁 반복 업무 자동화
🧰 네트워크 보안 관리 효율화
운영 효율성 향상
서비스 가용성 향상
컴플라이언스 리스크 완화
1-5. 활용방안 및 기대 효과
활용방안

## Slide 10
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
김민재
김현민
이창희
조장
네트워크 구조 설계 및 구현
팀원
네트워크 구조 설계 및 구현
팀원
네트워크 구조 설계 및 구현
방민우
팀원
네트워크 자동화, 앤서블 구현
팀원
네트워크 자동화, 앤서블 구현

## Slide 11
05.27~05.30: 사전 기획
착수보고서 제출, 네트워크 토폴로지 구상
06.02~06.04: 네트워크 구성
OSPF 구성, Cisco 멘토링 참여, 본사/지사 설정 회의 (6/2)
: 기초 라우팅 구성 및 피드백 수렴
06.05~06.10: 시나리오 구체화
정책 누락 시나리오 정리, 구성도 보완
: 지사-본사-DC 흐름 정리
06.11~06.17: 보안 정책 설계
방화벽 정책 템플릿 및 Ansible 자동화 스크립트 설계
: 보안 자동화 설계 단계
06.18~06.24: 기능 테스트 및 검증
이상 트래픽 탐지 테스트, 정책 자동 배포 검증
: 2차 멘토링 후 수정 사항 반영
06.25~06.26: 마무리
발표 자료 최종 정리 및 발표 실시 (6/26)
3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

## Slide 12
4. 프로젝트 수행 경과
4-1. 라우팅 구성
기술 구현
구현 결과
DR 센터 포함 3지점 모두 full-mesh 구성
HSRP 구성 (R3/R4 Active/Standby 설정)
피드백
DR -> Data Center로 명칭 정정
ISP 라우터 수 축소
전체 구성 최소화

## Slide 13
4. 프로젝트 수행 경과
4-2. ASA 방화벽 및 DMZ 구성
기술 구현
구현 결과
ASA의 내부(in1, in2) / 외부(out1, out2) 구간 설정
NAT 구성: inside -> outside 동적 NAT
기본 ACL 설정 + 외부 인터페이스 open 상태 구성
ASA를 통한 NAT 확인 (ping, telnet 성공)
피드백
DMZ 영역 도입 제안
ACL 포트 정책 명확화 필요

## Slide 14
4. 프로젝트 수행 경과
4-3. Ansible 자동화 시스템 구현
기술 구현
장비 접속 및 명령 실행 자동화 성공
로그 파일: rotuer_output_YYYYMMDD.log 자동 생성 확인
SSH 설정 (crypto key, ip domain, username)
inventory, ansible.cfg, playbook 구성
sh run 명령 자동 실행, 로컬 로그 저장
구현 결과
피드백

## Slide 15
4. 프로젝트 수행 경과
4-4. 정책 누락 테스트 및 자동 대응 시연
기술 흐름
Telnet 가능 상태 -> Playbook 실행 후 접근 실행 확인
ASA 방화벽에서 Telnet 허용 -> 외부에서 접근 가능 설정
이후 Ansible 실행 -> 자동으로 ACL 차단 정책 삽입
테스트 결과
피드백

## Slide 16
4. 프로젝트 수행 경과
4-5. 데이터센터 구조 및 자동화 고도화
기술 구성
리눅스 서버 NIC 구성:
스위치 이중화
결과
피드백
NSX 연동 가능성 고려

## Slide 17
5. 자체 평가 의견 - 김민재
계획서에서 작성했던 MPLS, 지역 라우팅에 대한 보안, 서버 이중화, 장비 로그를 활용한 시각화 모니터링을 미숙한 지식과 부족한 시간으로 구현을 못한 것이 아쉽습니다.
그래도 학원에서 배운 대부분의 내용은 완성을 한 것 같습니다. 학원에서 배운 부분에 대한 실습이 주된 프로젝트의 목표이기 때문에 전체적인 프로젝트의 완성도는 80%라고 평가합니다.
완성도 평가
프로젝트에 있어 조장의 역할을 담당하여 팀 일정, 공지사항 관리를 수행하였고 팀원들의 과업과 전체적인 프로젝트 운영을 주도하였습니다.
이번 프로젝트는 아무래도 저도 많이 미숙한 분야의 프로젝트이다보니 다른 부분에 비해 일정관리에 실패하여 개인적으로는 불만족스러운 부분이 있습니다.
팀원들은 전체적으로 한명도 누락된 인원 없이 주어진 업에 최선을 다했습니다.
저와 네트워크를 담당했던 창희와, 현민님 정말 고생했고 바쁜와중에도 충실히 맡은 바에 임해주신 민우님과 수연님 또한 고생하셨습니다.
개인 및 팀 평가
추후에는 앞서 말한 MPLS로 보안 강화, 서버 이중화로 안정적인 서비스 제공, 장비 로그를 활용한 모니터링 자동화가 주된 추후 개선점이라고 생각합니다.
보완사항으론는 IPSec으로 연결된 각 지사, 본사, Data Center에 NAT를 설정하여 좀 더 보안을 강화하는 방법을 생각해볼 수 있습니다.
결과물 추후 개선점, 보완사항
팀의 역할적인 부분에서는 조장으로서 프로젝트를 하나 이끄는데 정말 많은 에너지가 소비된다는 것을 느꼈습니다. 무엇보다 이런 수고를 덜기 위해서는 사전 계획이 철저해야 한다는 것도 깨달았습니다.
토폴로지를 팀원들과 상의해서 설계하고, 구성하고, 태스트를 하면서 기존에 몰랐던 내용도 알게되고 무엇보다 기존에 내용을 확실하게 알 수 있는 좋은 경험이었습니다.
프로젝트 느낀 점

## Slide 18
5. 자체 평가 의견 - 김현민
완성도 평가
개인 및 팀 평가
결과물 추후 개선점, 보완사항
프로젝트 느낀 점

## Slide 19
5. 자체 평가 의견 - 이창희
완성도 평가
개인 및 팀 평가
결과물 추후 개선점, 보완사항
프로젝트 느낀 점

## Slide 20
5. 자체 평가 의견 - 방민우
완성도 평가
개인 및 팀 평가
결과물 추후 개선점, 보완사항
프로젝트 느낀 점

## Slide 21
5. 자체 평가 의견 - 오수연
완성도 평가
개인 및 팀 평가
결과물 추후 개선점, 보완사항
프로젝트 느낀 점

## Slide 22
Q
&
A