## Slide 1
PROJECT
카드사 네트워크 망 설계 및 보안 자동화 구축
김민재, 방민우, 이창희, 김현민, 오수연
솔데스크 아카데미(CISCO VirtuNet Cloud 통합 구현)
3 TEAM

## Slide 2
Contents
1.
2.
3.
4.
5.
프로젝트 개요
프로젝트 팀 구성 및 역할
프로젝트 수행 절차 및 방법
프로젝트 수행 경과
자체 평가 의견

## Slide 3
주제
B 카드사는 전국에 ATM을 두고 서비스를 운영한다.
새로운 ATM 도입 시 보안 정책 자동화 시스템 구축하고자 한다.
선정 배경 새로운 ATM도입에 대한 수작업 시 휴먼 오류가 발생하고 있다. (수동 타이핑 시에 보안 정책 누락, 보안 포트 차단 누락 등등)
오류 발생 시에 다른 장비에 오류가 확산되고 오류에 대한 비용이 점차 증가하고 있다.
1-1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획 의도
기획 의도
Ansible 기반 자동화로 정책 누락 방지 및 효율성 확보하고자 한다.

## Slide 4
문제 상황
신규 ATM 장비 도입 시 방화벽 정책 누락
-> 보안 포트 외부 노출
1-2. 프로젝트 내용
해결책
Ansible 기반 표준 정책 템플릿 설계
+ 자동 배포 Playbook 구성
원인 분석
위험성
기존 템플릿에 신규 정책 미적용 / 방화벽 차단 실패
전국 수백 대 ATM이 외부 접근 가능
-> 전체 네트워크 위험

## Slide 5
1-3. 프로젝트 구조

## Slide 6
AS 107
AS 1009
AS 1
OSPF 1 area 0
VPN IPSec Tunnel
DMZ

## Slide 7
Ansible
  정책 자동화 도구
1-4. 활용 장비 및 재료
PNETLab
  가상 네트워크 시뮬레이션
GitHub
  형상관리 및 코드 공유

## Slide 8
🔐Ansible 기반 방화벽 정책 자동 배포
기대 효과
⚠ 실시간 이상 트래픽 탐지
🔁 반복 업무 자동화
🧰 네트워크 보안 관리 효율화
운영 효율성 향상
인적 오류 최소화
서비스 가용성 향상
컴플라이언스 리스크 완화
1-5. 활용방안 및 기대 효과
활용방안

## Slide 9
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
김민재
김현민
이창희
조장
네트워크 구조 설계 및 구현
팀원
네트워크 구조 설계 및 구현
팀원
네트워크 구조 설계 및 구현

## Slide 10
05.27~05.30: 사전 기획
착수보고서 제출, 네트워크 토폴로지 구상
06.02~06.04: 네트워크 구성
OSPF 구성, Cisco 멘토링 참여, 본사/지사 설정 회의 (6/2)
: 기초 라우팅 구성 및 피드백 수렴
06.05~06.10: 시나리오 구체화
정책 누락 시나리오 정리, 구성도 보완
: 지사-본사-DC 흐름 정리
06.11~06.17: 보안 정책 설계
방화벽 정책 템플릿 및 Ansible 자동화 스크립트 설계
: 보안 자동화 설계 단계
06.18~06.24: 기능 테스트 및 검증
이상 트래픽 탐지 테스트, 정책 자동 배포 검증
: 2차 멘토링 후 수정 사항 반영
06.25~06.26: 마무리
발표 자료 최종 정리 및 발표 실시 (6/26)
3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

## Slide 11
4. 프로젝트 수행 경과
4-1. 라우팅 구성
기술 구현
구현 결과
DR 센터 포함 3지점 모두 full-mesh 구성
HSRP 구성 (R3/R4 Active/Standby 설정)
피드백
DR -> Data Center로 명칭 정정
ISP 라우터 수 축소
전체 구성 최소화

## Slide 12
4. 프로젝트 수행 경과
4-2. ASA 방화벽 및 DMZ 구성
기술 구현
구현 결과
ASA의 내부(in1, in2) / 외부(out1, out2) 구간 설정
NAT 구성: inside -> outside 동적 NAT
기본 ACL 설정 + 외부 인터페이스 open 상태 구성
ASA를 통한 NAT 확인 (ping, telnet 성공)
피드백
DMZ 영역 도입 제안
ACL 포트 정책 명확화 필요

## Slide 13
4. 프로젝트 수행 경과
4-3. Ansible 자동화 시스템 구현
기술 구현
장비 접속 및 명령 실행 자동화 성공
로그 파일: rotuer_output_YYYYMMDD.log 자동 생성 확인
SSH 설정 (crypto key, ip domain, username)
inventory, ansible.cfg, playbook 구성
sh run 명령 자동 실행, 로컬 로그 저장
구현 결과
피드백

## Slide 14
4. 프로젝트 수행 경과
4-4. 정책 누락 테스트 및 자동 대응 시연
기술 흐름
Telnet 가능 상태 -> Playbook 실행 후 접근 실행 확인
ASA 방화벽에서 Telnet 허용 -> 외부에서 접근 가능 설정
이후 Ansible 실행 -> 자동으로 ACL 차단 정책 삽입
테스트 결과
피드백

## Slide 15
4. 프로젝트 수행 경과
4-5. 데이터센터 구조 및 자동화 고도화
기술 구성
리눅스 서버 NIC 구성:
스위치 이중화
결과
피드백
NSX 연동 가능성 고려

## Slide 16
5. 자체 평가 의견 - 김민재
완성도 평가
개인 및 팀 평가
결과물 추후 개선점, 보완사항
프로젝트 느낀 점

## Slide 17
Q
&
A