## Slide 1
이창희
시나리오

## Slide 2
OOPSLA laboratory
2. 주제: PCI-DSS 미준수 방화벽 규칙 방치로 인한 보안 취약점
배경: B카드사 네트워크 개요
• B카드사는 전국의 ATM, 본사, DR센터, 결제 게이트웨이를 MPLS VPN 기반의 L3 사설망으로 연결하고 있음
• 지역 ATM 장비는 OSPF를 통해 지역 POP 라우터 및 본사로 동적으로 경로를 설정함
• 본사 ↔ DR센터, 외부 보안 업체 테스트 노드 연결은 BGP 기반 경계 라우터를 통해 구성됨

## Slide 3
OOPSLA laboratory
2. 시나리오: 보안 문제 탐지 및 경로 추적 흐름
① 신규 ATM 장비 도입 및 자동 라우팅 구성
• 보안팀은 신규 ATM이 투입되었다는 보고를 받고, 기본 방화벽 정책이 정상 적용되었는지 점검하지 않음
• 신규 ATM은 지역 ATM 라우터에 연결되며, OSPF 영역 내 자동 등록되어 본사로의 경로가 설정됨
• 본사 네트워크 장비에서 신규 ATM에 접근 테스트 중, Telnet 세션이 비정상적으로 열림을 발견

## Slide 4
OOPSLA laboratory
2. 시나리오: 보안 문제 탐지 및 경로 추적 흐름
③ 라우팅 경로 및 정책 누락 원인 분석
• 네트워크 엔지니어는 traceroute를 사용해 외부에서 ATM까지의 경로를 추적
• 본사 경계 BGP 라우터 → 내부 BGP → 지역 OSPF 라우터 → 신규 ATM으로 경로가 정상 설정되어 있음
• 문제는 **방화벽 장비(ATM 앞 단의 L3 스위치 또는 ASA)**에 기준 템플릿 ACL이 누락된 것으로 확인됨
• OSPF 및 BGP 경로는 정상이나, 방화벽이 해당 포트를 차단하지 않아 전체 경로가 열려 있는 상태였음

## Slide 5
OOPSLA laboratory
2. 시나리오: 보안 문제 탐지 및 경로 추적 흐름
④ 문제 확산 가능성 분석
• 동일 템플릿이 향후 20개 이상의 신규 ATM에 반복 적용될 예정이었음
• 하나의 방화벽 ACL 템플릿 누락으로 인해 전국 수백 대의 ATM이 외부에서 직접 접근 가능한 구조가 될 수 있었음
• 해당 문제는 라우팅 경로가 동적이기 때문에, 방화벽 정책 하나만 뚫려도 전체 네트워크가 영향을 받는 구조였음

## Slide 6
OOPSLA laboratory
2. 네트워크 탐지 및 대응 단계
비정상 트래픽 탐지
• 보안 테스트 중 Telnet 포트 응답 확인
• 정상적으로는 응답 없어야 함
라우팅 경로 추적
• traceroute로 외부 노드 → 본사 경계 → ATM 경로 확인
• 포트 23이 본사에서 ATM까지 통과됨 확인
장비 설정 확인
• 신규 ATM의 방화벽 장비에서 ACL 누락 확인
• 중앙 템플릿 Push 실패 또는 누락
유사 장비 전수 점검
• 동일 ACL 템플릿이 적용된 다른 ATM들 대상으로 포트 점검
• 다수 장비에서 동일 취약점 발견
정책 수정 및 배포 재검토
• 템플릿 보완, ACL 적용 자동화 툴 도입
• 기존 ACL 설정이 실제 적용되었는지 검증하는 프로세스 추가